ПРОЕКТ

Иркутская область

Тулунский  район

Дума  Перфиловского  сельского  поселения

Р Е Ш Е Н И Е

«__» __________  2015 г.                                                  №

с. Перфилово

О внесении изменений в программу комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

Перфиловского  муниципального образования

на 2015-2032 годы

Руководствуясь ст.ст. 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 2, 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Перфиловского муниципального образования,   Дума Перфиловского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перфиловского муниципального образования   на 2015-2032 годы, изложив ее (программу) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Перфиловский  вестник".

Глава Перфиловского

сельского поселения                                                           С.Н. Трус

Приложение к

Решению Думы

Перфиловского сельского поселения

от ______________2015 года №____

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перфиловского муниципального образования

на 2015-2032 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перфиловского муниципального образования на 2015-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 2.Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 3.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности программой в области и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и повышения энергетической эффективности организации. 4.Градострительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ. 5. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Перфиловского сельского поселения |
| Цели Программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения жителей Перфиловского сельского поселения: - управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | Реконструкция и модернизация основных объектов коммунальной инфраструктуры: - сокращение затрат на производство энергоресурсов; - внедрение автоматизированных систем контроля и учёта электрической энергии; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2032 годы |
| Источники и объёмы финансирования | Всего – 6346 тыс. руб. Средства местного бюджета с 2015– 2020 гг. - 5546 тыс. руб. Средства внебюджетных источников – 800 тыс. руб. Объём финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Думы Перфиловского сельского поселения на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей; повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса, надёжности и устойчивости работы объектов жизнеобеспечения; оптимизация расходов на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности объектов жизнеобеспечения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Перфиловского сельского поселения. |

1.Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Перфиловского муниципального образования   на 2015-2032 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Перфиловского муниципального образования в 2015-2032 годах разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Система мероприятий Программы сформирована в соответствии с Генеральным планом развития Перфиловского муниципального образования.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности населения, на ограничение негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Численность населения Перфиловского муниципального образования – муниципального образования на 01.01.2015 г. составила 1250 человек. Демографическая ситуация в Перфиловском муниципальном образовании характеризуется сокращением численности населения: с 01.01.2011г, количество поживающих в поселении человек уменьшилась на 52 человека.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Перфиловского сельского поселения Тулунского муниципального района

2.1.Водоснабжение

Существующее состояние

Водоснабжение Перфиловского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует.

Объектами водоснабжения являются пять  водонапорных башни.

Водонапорные башни: в с. Перфилово – 3шт., в д. Нижний Манут – 1шт., в с. Петровск – 1шт..

Скважины механического бурения наиболее защищены от загрязнения в отличии от мелких выработок (колодцы, скважины ручного бурения).

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

2.2. Водоотведение

## Существующее положение

Централизованной канализации в Перфиловском сельском поселении нет. Приемниками хозяйственно-бытовых сточных вод являются выгребные ямы и дворовые туалеты.

2.3. Теплоснабжение

Существующее состояние

На территории находится 1 котельная  в с. Перфилово (ведомственная), отапливающая школу. Тепловые сети  от котельной  нуждаются в замене или ремонте.

Неблагоустроенная жилая застройка в большей части представлена 1-2-х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

2.4. Газоснабжение

Существующее состояние

В Перфиловском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

2.5. Электроснабжение.

Существующее состояние

Электрические сети на территории Перфиловского муниципального образования обслуживаются Перфиловским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»). На территории поселения проходят воздушные линии 0,4 кВ и ВЛ-10 кВ, ВЛ - 35 кВ, ВЛ – 110 кВ. Общей протяженностью 97,226 км

Источники электроснабжения на территории Перфиловского муниципального образования:

- с. Перфилово – 1 трансформаторная подстанция, с 30 % износом.

- д. Нижний Манут - 5 трансформаторных подстанций, с 30 % износом.

- д. Верхний Манут –трансформаторных подстанций нет.

- д. Казакова – 8  трансформаторных подстанций, с 30 % износом.

- с. Петровск – 4 трансформаторные подстанции, с 30 % износом.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Перфиловского муниципального образования

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Перфилово | 609 | 669,9 | 159,0 | 667 | 910,5 | 207,8 |
| 2 | д. Верхний Манут | 5 | 5,5 | 1,3 | 6 | 8,1 | 1,9 |
| 3 | д. Казакова | 156 | 171,6 | 46,8 | 172 | 223,6 | 51,6 |
| 4 | д. Нижний Манут | 448 | 492,8 | 121,2 | 493 | 664,2 | 153,1 |
| 5 | с. Петровск | 226 | 248,6 | 61,1 | 249 | 335,5 | 77,3 |
|  | Итого (окр) | 1444 | 1588,4 | 389,4 | 1587 | 2141,9 | 491,7 |

Электроснабжение потребителей Перфиловского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей ОАО «Иркутскэнерго».

2.6. Санитарная очистка территории

Существующее состояние

На территории  Перфиловского муниципального образования расположены три свалки  временного хранения ТБО:

- 500 м. юго-восточнее с. Перфилово, площадью – 0,92 га;

- 1000 м. севернее д. Нижний Манут, площадью – 0,85 га;

- 700 м. севернее с. Петровск, площадью – 0,40 га;

ТБО. Объём ТБО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, различных предприятий, учреждений.

Вывоз мусора гражданами осуществляется самостоятельно.

На территории Перфиловского муниципального образования расположены три кладбища:

- 3 км. южнее с. Перфилово, площадь – 1,46 га;

- 1 км. западнее д. Нижний Манут, площадь – 0,98 га;

- 0,3 км северо-западнее д. Верхний Манут, площадь – 0,98 га

Для улучшения санитарной очистки муниципального образования и охраны почвенно-растительного покрова необходимо проведение следующих мероприятий:

- оборудования контейнерных площадок;

- приобретение контейнеров;

- организация централизованного вывоза ТБО от контейнерных площадок до свалки временного хранения.

3. План развития Перфиловского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на 2015-2032 гг.

Генеральным планом Перфиловского сельского поселения предусмотрено:

Жилищное строительство

Застройка жилыми домами -размещение жилищного фонда на I очередь – 3103,7  тыс. м2 общей площади, в т. ч. проектируемый жилищный фонд – 705,6 тыс. м2, сохраняемый существующий  - 2398,1 тыс. м2

Объекты социальной инфраструктуры

Дошкольные образовательные учреждения с. Перфилово – реконструкция до 30 мест; д. Нижний Манут – 1*50 мест

Поликлиники, амбулатории с. Перфилово – 1*28 посещений в смену

Фельдшерско-акушерские пункты: с. Перфилово – строительство ФАПа,

д. Петровск – строительство  ФАПа, д. Казакова – строительство   ФАПа

Аптеки - с. Перфилово – 1 на поселение

Спортивные залы

д. Петровск – 1*15 м2 площади пола

с. Перфилово – строительство ФОКа

Спортивные сооружения - с. Петровск  – 1*0,2 га

Предприятия общественного питания - с. Петровск  – 1*10 мест

Предприятия непосредственного бытового обслуживания

с. Перфилово – 1*7 раб. Мест

Технико-экономические показатели инженерной инфраструктуры  Перфиловского сельского поселения  прогнозируется генеральным планом сельского поселения  на расчетный срок генерального плана:

| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/сут. | - | 0,26 |
| 1.2. | Протяженность сетей | км | - |  |
| 2. | Канализация |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | - | 0,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | » | - | 0,32 |
|  | - сточные воды от местной промышленности | » | - | 0,06 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | » | - | - |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт ч/год | - | 2141,9 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | - | 9,90 |
|  | в том числе жилищно-коммунальный сектор | МВт | - | 8,38 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1. | Расход природного газа | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 2283 |
| 2. | Санкционированные свалки | ед. / га | н/д | 3/- |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед | 3 | 3 |

Проектные предложения.

3.1 по водоснабжению:

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица 5.26

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- |
| Первая очередь | Расчётный срок |
| 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10 оС и выше, что для  Перфиловского поселения составляет  около 125 дней или порядка 34% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчетные расходы на нужды предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 5.27

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,4/1,6 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Перфиловского муниципального образования составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,22 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,28 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,32 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,38 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения Перфиловского муниципального образования принята противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

Таблица 5.28

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Перфилово | Верхний Манут | Казакова | Нижний Манут | Петровск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Расходы на нужды населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,19 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,22 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III) | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,22 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,28 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо - всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица 5.29

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Перфилово | Верхний Манут | Казакова | Нижний Манут | Петровск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Расходы на нужды населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,26 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,32 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,32 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,38 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | л/сут/чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Для целей неприкосновенного запаса воды питьевой воды на пожаротушение и расход на хозяйственно-питьевые цели во время пожара предусматривается строительство резервуаров.

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Схема территориального планирования муниципального образования Тулунский район предлагает строительство резервуаров чистой воды с противопожарным запасом.

Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

Таблица 5.30

| Поселение | Количество и объем резервуаров чистой воды м3 |
| --- | --- |
| Перфиловское сельское поселение | 2х100 |

Для обеспечения водой питьевого качества, населения Программа «Социально-экономического развития Перфиловского муниципального образования на 2011 - 2015 годы» предусматривает содержание и ремонт водонапорных башен, проведение летнего водопровода по ул. Зеленая с. Перфилово. Ежегодное вложение средств в реконструкцию систем водоснабжения и замену водопроводных  сетей позволит снизить уровень износа основных фондов до величины, при которой количество аварий (по причинам технического состояния) минимально.

В с. Перфилово  генеральным планом  Перфиловского сельского поселения  предусматривается строительство водонапорной башни.

3.2 по водоотведению:

Проектные предложения генерального плана Перфиловского сельского поселения сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения Перфиловского сельского составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,24 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,38 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, – расчёты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Обустройство централизованной системы водоотведения нецелесообразно. Генеральным планом предлагается обустроить непроницаемые выгреба, организовать вывоз сточных вод ассенизаторской машиной от населения, промышленных и коммунальных объектов.

Расходы сточных вод на I-ую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Перфилово | Верхний Манут | Казакова | Нижний Манут | Петровск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I |  | Расходы от населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,19 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+II) | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,24 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Перфилово | Верхний Манут | Казакова | Нижний Манут | Петровск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы от населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,32 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности | тыс. м3/сут | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,38 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

3.3 По теплоснабжению:

Тепловые нагрузки

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельсовета определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

- существующая сохраняемая индивидуальная застройка 	- 228

- новая индивидуальная застройка	 - 191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

- для существующих зданий 	– 0,4 от отопления общественных зданий

-  для новых зданий –	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка –	308 Вт/м2 (265 ккал/час)

– новая индивидуальная застройка  – 267 Вт/м2 (230 ккал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Перфиловского муниципального образования

Таблица 5.33

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
|  | Перфиловское МО | 33,2 | 1444 | 7,33 | 1,83 | 0,80 | 9,92 | 8,55 |
|  | Всего | 33,2 | 1444 | 7,33 | 1,83 | 0,80 | 9,92 | 8,55 |
| Расчётный срок |
|  | Перфиловское МО | 39,6 | 1587 | 8,38 | 2,09 | 0,99 | 11,46 | 9,90 |
|  | Всего | 39,6 | 1587 | 8,38 | 2,09 | 0,99 | 11,46 | 9,90 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 8,55 Гкал/час (9,92 МВт), на расчетный срок – 9,90 Гкал/час (11,46 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов на твердом топливе.

Централизованное отопление общественной застройки будет осуществляться от электрических котельных.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применяются:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Перфиловского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Отопительный сезон начинается  ежегодно с 15  сентября по 15 мая,  может начаться и раньше, если в течение 3х дней температура наружного воздуха будет составлять -8 С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 120 л/сутки.

3.4 по электроснабжению:

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Перфиловском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения потребуется увеличение мощности подстанции в с. Перфилово.

поскольку генеральным  планом  Перфиловского муниципального образования предусматривается строительство индивидуальных жилых домов на ул. Березовая предусматривается, потребуется  и строительство линии ВЛ 0,4 кв, вдоль ул. Березовая, с установкой трансформаторной подстанции.

3.5 по санитарной очистке территории:

Мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены с учётом Схемы территориального планирования Иркутской области, долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», Схемы территориального планирования Тулунского района. В области обращения с отходами программные мероприятия направлены на ликвидацию накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, эффективного управление бытовыми отходами.

Основной задачей в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами является- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Перфиловского муниципального образования.

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

- Организация в жилых кварталах населённых пунктов поселения контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

Объекты строительства, предложенные генеральным планом, являются объектами местного значения.

В соответствии со «СП 42. 13330.2011» Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), либо СНиП 2.04.02-84* (в стадии актуализации), на расчётный срок в поселении принята норма образования твёрдых бытовых отходов 1,2 м3/чел в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5 %. В Генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3 % в год. Таким образом, нормы накопления отходов на одного человека на расчётный срок составят  1,44 м3/чел в год. В расчётах образования бытовых отходов принято изъятие утильной части – 40 %, уплотнение отходов - в 4 раза.

В таблице 5.35 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории Перфиловского муниципального образования.

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории Перфиловского муниципального образования («СП 42. 13330.2011», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Таблица 5.35

Без применения современных технологий на расчетный срок в Перфиловском сельском поселении ожидается образование порядка 2283 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутлизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1370 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 342 м3/год. Утильная часть отходов составит 913 м3.

Для сбора  и временного хранения отходов производства и потребления на территории Перфиловского сельского поселения решением Думы Перфиловского сельского поселения № 10 от 29.02.2008 г. утверждены места свалок:

1. с. Перфилово –  бывшие силосные ямы на расстоянии 500 м юго-восточнее с. Перфилово.

2.  д. Н-Манут – 1000 м севернее д Н-Манут.

3. д. Петровск – 700 м севернее д. Петровск.

4.  д. Казакова  - 400 м северо-западнее д. Казакова.

4. Перечень мероприятий по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перфиловского муниципального образования  на 2015-2032 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Ответственныйисполнитель программных мероприятий | Объем финансирования всего, тыс.руб. | Сроки реализации программы | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020- 2032 гг. |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водоснабжение | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 3270,0 | 2016-2032 гг. |  | 1030,0 | 1140,0 | 530,0 | 570,0 |  |
| 1.1. | Оформление земельных участков под существующими водонапорными башнями: с.Перфилово, д. Петровск, д. Н-Манут, ремонт водонапорных башен по замене глубинных насосов | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 490,0 | 2016-2032 гг. |  | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |  |
| 1.2. | Строительство водонапорной башни (оформление земельного участка, проектирование) | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 1500,0 | 2016-2032 гг. |  | 800,0 | 700,0 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение ёмкости для водонапорной башни | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 70,0 | 2016-2032 гг. |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 1.4 | Приобретение глубинных насосов | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 210,0 | 2016-2032 гг. |  | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.5 | Монтаж водопровода (составление проектно-сметной документации) | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 1000,0 | 2016-2032 гг. |  |  | 300,0 | 300,0 | 400,0 |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2032 гг. | Всего: |  | 2346,0 | 2016-2032 гг. |  | 976,0 | 905,0 | 235,0 | 230,0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 1546,0 | 2016-2032 гг. |  | 576,0 | 505,0 | 235,0 | 230,0 |  |
|  |  | ООО «Иркутскэнерго» | ООО «Иркутскэнерго» | 800,0 | 2016-2032 гг. |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 2.1. | Строительство ТП (1х250 кВт), увеличение мощности подстанции | ООО «Иркутскэнерго» | ООО «Иркутскэнерго» | 800,0 | 2016-2032 гг. |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 2.2 | Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие по уличному освещению | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 520,0 | 2016-2032 гг. |  | 200,0 | 300,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.3 | Оплата за аренду опор для уличного освещения | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 80,0 | 2016-2032 гг. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МКУК «КДЦ Перфиловского МО» | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 115,0 | 2016-2032 гг. |  | 105,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.5 | Приобретение и замена электросчётчиков для уличного освещения | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 20,0 | 2016-2032 гг. |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство на 2015-2024 гг. | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 730,0 | 2016-2032 гг. |  | 190,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |  |
| 3.1. | Приобретение контейнеров для сбора и вывоза мусора | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 240,0 | 2016-2032 гг. |  | 70,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 3.2. | Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) (оформление земельных участков, ограждение) | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 250,0 | 2016-2032 гг. |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |  |
| 3.3. | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ | Бюджет поселения | Администрация Перфиловского МО | 240,0 | 2016-2032 гг. |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь:

- значительное увеличение объемов реконструкции объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение уровня износа основных фондов к 2032 году;

- снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки в Перфиловском муниципальном образовании;

- привлечение в коммунальную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;

- развитие и закрепление положительных тенденций модернизации коммунальной инфраструктуры в Перфиловском сельском поселении.

Глава Перфиловского

сельского поселения                                                          С.Н. Трус